## Slide 1
Lancement du script
Les images ont des coordonnées GPS
Choix de la taille des images pour la recherche des points homologues
Non
Récupération des coordonnées GPS et recherche des images proche
Oui
Choix des images du projet
Choix des images pour le calcul de la calibration
Calcul des points homologues
Choix du modèle de calibration
Calcul de la calibration
Définir du pas entre le calcul d’aérotriangulation
Calcul des aérotriangulations
Référencer le chantier
Non
Oui
Référencement via des coordonnées sur cibles (GCP) ou via un facteur d’échelle et un plan horizontale (SB)
Choix des images pour la saisie de la distance sur le terrain
Saisie de la distance en mètre
Saisie dans les images des extrémités de la distance
Choix des images pour la définition du plan horizontal
Saisie du plan horizontal
Basculement du réseau dans le nouveau système
Indiquer le nom du fichier contenant les coordonnées des points
SB
GCP
Choix des images par points pour la saisie des points d’appuis
Saisie des points d’appuis
Basculement du réseau sur les coordonnées des points
Compensation de l’aérotriangulation en tenant compte des points saisis
Indiquer la précision des coordonnées des points et de la précision en pixel de la saisie dans les images
Indiquer le modèle de calcul de points denses
Calcul du nuage de points denses
Etapes déroulement du script d’optimisation de calcul
Traitement qui sera effectué dans le fichier bat
Création des fichier batch
 Lancer le fichier run_commande.bat