## Slide 1
Mode de modélisation/restitution
Modélisation complète
Modélisation 2.5D
Restitution de détails
Plan de façade
Erreur moyenne de la restitution <1cm
Scanner de tous ou photo extérieur et scan intérieur
Nuage-nuage ou cibles suivant la situation du mandat
1 pt tous les 3 à 6mm
Restitution dans VirtuSurv et forme dans Agisoft pour la photogrammétrie
Erreur moyenne en dessous de 1cm
Scanner
1 pt tous les 3 à 6mm
Travail en relatif - assemblage de scans sur des cibles de liaison (façade de villa 1 scan suffit)
Digitalisation sur plan dans 3DReshaper
Erreur moyenne de 1cm
Photogrammétrie
Référencement sur des cibles
Forme dans Agisoft ou restitution dans Agisoft si le nuage n’est pas de qualité
Erreur moyenne attendue
Mode d’acquisition
Densité
Référencement
Méthode de restitution
Erreur moyenne >2cm selon les bâtiments
Scanner
1 pt tous les 3 à 6mm
Nuage-nuage ou cibles suivant la situation du mandat
Modélisation dans Revit et VirtuSurv