## Slide 1: Que peut faire le Heron ?
Bachelor of Science HES-SO en Géomatique
Présentation et défense
7 septembre 2017 - Glauser Jérémias

## Slide 2: Le Heron AC-1
Source : http://www.gexcel.it/en/heron-overview
Notes: IMU : Inertial Measurement Unit

## Slide 3: Mode d’utilisation
mapping (cartographie)
Génération de nuage de points nommé «carte locale» ou «local Maps»
traking (surveillance)
Vérification en temps réel des changements de l’environnement

## Slide 4: Fonctionnement LOCAL MAPS
Source : http://www.gexcel.it/en/heron-overview
ICP
ICP

## Slide 5: Fonctionnement - Optimisation
Source : http://www.gexcel.it/en/heron-overview

## Slide 6: Exemple d’un nuage de points

## Slide 7: Chaine de traitement

## Slide 8: Objectifs
Comparatif des systèmes scanner laser portables
Tests du système à l’intérieur d’un bâtiment
Test du système à l’extérieur
Tests avec le système monté sur un véhicule
Précision relative, absolue et dérive
Points positive et négative du Heron AC-1 par rapport au système existant sur le marché
Endroit qui fonctionne, parcours optimal et dérive
Précision subjective du système

## Slide 9: Comparatif des systèmes portables

## Slide 10: Leica Pegasus Backpack
Avantages
  Positionnement GNSS (nuages directement géoréférencés)
  Caméra avec vue calibrée 360°
Inconvénients
  Initialisation de l’IMU
  Coût
Source : http://survey.crkennedy.com.au/products/3d-laser-scanning/leica-hds-3d-laser-scanners/leica-pegasus-backpack
Notes: Heron : 90’000 CHF
Pegasus : 230’000 CHF
Différence de 120’000 CHF

## Slide 11: Point Picker Appareil Photo

## Slide 12
 | Heron AC-1 | ZEB-REVO | Scanner Freestyle3D | IMS - 2D | DPI-8X 3D Scanner
Entreprise | Gexcel | GeoSLAM | Faro | Viametris | DOT product
Portée [m] | 100 | 30 | 1 à 3 | - | 0.3 à 2
Précision [cm] | 5 | 3 à 30 | 0.1 | < 1 | -
Acquisitions [pts/s] | 700'000 | 43'200 | - | 43'240 | -
Poids [kg] | 6.7 | 4.1 | env. 2 | 1.5 | 1
Capacité de travailler en extérieur | Oui | Oui | Non | (Oui) Possible selon l’environnement | Non
Visualisation en temps réel | Oui | Non | Non | Oui | Oui
Acquisition mobile (voiture) | Oui | Non | Non | Non | Non
Caméra | (Non) Dès septembre | Oui GoPro technologie | Non | Oui | Oui

## Slide 13: Tests intérieurs

## Slide 14: Tests intérieurs – Précision relative
La détection de cylindres de diamètres différents
1
La détection de sphères et de distances relatives
2
La planéarité d’une surface
3

## Slide 15: 1. Détection de cylindres

## Slide 16: 2. Détection de sphères – Distances relatives
Distances horizontales | Ecart
3 à 15 mètres | -3 cm à -5 cm
Env. 100 mètres | 5 cm
Distances verticales | Ecart (DOIT-AVOIR)
8 à 23 mètre | Décimétrique

## Slide 17: 3. Planéarité d’une surface
Plan vertical
80% des points se trouve dans une plage de ±2.5cm
Plan horizontal
70% des points se trouvent dans une plage de ±1cm
Notes: 20 m  Plan vertical
80% des points se trouve dans une plage de ±2.5cm : couleur jaune et verte
20m  Plan horizontal
70% des points se trouvent dans une plage de ±1cm : couleur jaune

## Slide 18: Dérive du système intérieur

## Slide 19: Dérive du système intérieur - Résultats
Valeur extrême planimétrique: longitude - 9.1cm à 75m
latérale 6.1cm à 75m
Valeur extrême altimétrique : -5.5cm au passage d’une porte
Notes: Au milieu de l’acquisition

## Slide 20: Précision absolue

## Slide 21: Précision absolue - Résultats

## Slide 22: Tests extérieurs

## Slide 23: Fonctionnement en temps réel
Trajets (emplacement) | Résultats | Analyses
Champs | Non-concluant | Manque d'éléments structurants pour l'algorithme SLAM
Escalier colimaçon | Non-concluant | 
Cours de la HEIG-VD | Concluant | Eléments structurants assez nombreux pour l'algorithme SLAM
Forêt | Concluant | 

## Slide 24: Cours de la HEIG-VD / Parcours optimal

## Slide 25: Dérive du système extérieur
Notes: Ecart de géoréférencement : 30cm

## Slide 26: Résultats sur le point 5187 à 200m
Valeurs planimétrique
Ecart longitude 44cm
Ecart latérale -33cm
Valeur altimétrique
Ecart altimétrique -5.5cm

## Slide 27: Tests avec système monté sur un scooter

## Slide 28: Corps de rue étroit

## Slide 29: Identification - Modélisation

## Slide 30: Conclusion
Système facile d’utilisation
1
Bruit de mesures env. 5cm
2
Passages de portes (décalage possible)
3
Escalier
(rotation possible)
4
Besoin d’éléments structurant pour l’algorithme SLAM
5

## Slide 31: Merci de votre attention