## Slide 1: DES NUAGES 3D ET DES IMAGES VERS UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE
﻿Filière géomatique
Bruno Della Casa
﻿Travail de Bachelor 2018

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Méthode
Référencement
Modélisation
  Modélisation 3D
  Modélisation 2D+1
  Plan de façade
  Restitution de détails
Obtention de nuage dans un milieu restreint
Conclusion

## Slide 3: Introduction
But
Trouver une méthode pour obtenir une maquette numérique d’un bâtiment
Question à répondre
Quelle acquisition faut-il utiliser?
Quel référencement doit être fait?
Quel logiciel doit être choisi pour modéliser le bâtiment?
Quel méthode pour obtenir un nuage dans un milieu confiné?

## Slide 4: Méthode

## Slide 5: Méthode
Acquisition
  Scanner
  Photogrammétrie
Traitement (référencement)
  Plusieurs méthodes de référencement possible
Modélisation
  Modélisation 3D
  Modélisation 2D+1
  Plan de façade
  Restitution d’éléments subcentimétriques
Maquette numérique

## Slide 6: Méthode
Référencement

## Slide 7: Méthode
3 méthodes de référencements des scans
Traitement (référencement)
Sur nuage(s) référencé(s)
Sur cibles
Position d’au minimum 2 scanners connus
Assemblage des nuages en local
Saisie des centres des scanners et calcul du référencement
Cette méthode n’a pas été comparée aux autres par manque de temps

## Slide 8: Méthode
2 méthodes de référencements de la photogrammétrie
Traitement (référencement)
Sur nuage
Sur cibles
Aérotriangulation
Facteur d’échelle sur le projet
Référencement sur un nuage
Cette méthode n’a pas été testée.
Aérotriangulation
Référencement sur des cibles (saisie dans les images)

## Slide 9: Méthode
2 méthodes de référencements combinés
Traitement (référencement)
Scanner sur cibles et photogrammétrie sur le nuage scanner
Photogrammétrie sur cibles et scanner sur le nuage photogrammétrique
Cette méthode n’a pas été testée.

## Slide 10: Méthode
Modélisation

## Slide 11: Méthode
2) Modélisation 2D+1
Modélisation
1) Modélisation 3D
4) Restitution de détails
3) Plan de façade

## Slide 12: Référencement

## Slide 13: Référencement
Résultats
Scanner sur nuages allie précision et vitesse
Scanner sur cibles à la plus petite erreur moyenne
Notes: Préciser les axes + changer légende du bas

## Slide 14: Référencement
Référencement sur nuages
Le référencement sur nuages est la meilleure méthodes mais elle ne marche pas dans tous les cas.
Notes: Il est très difficile voir impossible de trouver la position d’un scan par rapport à un autre car les nuages se ressembleront énormément.

## Slide 15: Modélisation

## Slide 16: Modélisation
Modélisation 3D
Descriptif général
Restitution scanner (VitruSurv)
Contour planaire (3DReshaper)
Modélisation avec plan (3DReshaper)
Sur nuages (3DReshaper)
Restitution (Agisoft)
Forme (Agisoft)
Revit avec VirtuSurv
3DReshaper
Modélisation 2D+1
Plan de façade
Mise en plan d’une modélisation 3D
Digitalisation sur un plan
Orthophoto
3DReshaper
Maillage texturé
Forme (Agisoft)
Restitution (Agisoft)
Restitution de détails

## Slide 17: Modélisation
Mode de comparaison
Modélisation des fenêtres pour la comparaison avec la valeur doit
La valeur doit est issues d’un levé avec une station totale

## Slide 18: Modélisation
Modélisation 3D

## Slide 19: Modélisation
Restitution scanner (VirtuSurv)
Modélisation 3D
Restitution (Agisoft)
Forme (Agisoft)
Restitution avec une vision du nuage depuis le scanner
Une nuage sans couleur permet un meilleur pointé
Restitution du points dans plusieurs images (correspond à une intersection de direction)

## Slide 20: Modélisation
Modélisation 3D
Contour planaire (3DReshaper)
Modélisation avec plan (3DReshaper)
Recherche des meilleurs plans des murs de la fenêtre
Intersection des plans
Sur nuages (3DReshaper)
Restitution en choisissant un point dans le nuage

## Slide 21: Modélisation
Modélisation 3D
Notes: La meilleur méthode est la restitution scanner avec VirtuSurv.

## Slide 22: Modélisation
Modélisation 2D+1

## Slide 23: Modélisation
REVIT avec VirtuSurv
Logiciel optimisé pour de la 2D+1
Facilité de saisie des ouvertures rectangulaires dans VirtuSurv
Modélisation 2D+1
3DReshaper
Logiciel pas optimisé pour modéliser avec des contraintes géométriques
Traitement long et compliqué

## Slide 24: Modélisation
Plan de façade

## Slide 25: Modélisation
Mise à plat de modélisation
Plan de façade
Digitalisation sur plan
Orthophoto (Agisoft)
Projection d’une modélisation vers un plan adapter à la façade
Création d’une orthophoto est digitalisation dessus
Création d’un plan dans 3DReshaper et digitalisation sur le plan avec le nuage en fond. Il s’agit ici d’un nuage scanner.

## Slide 26: Modélisation
Mise à plat de modélisation
Plan de façade
Digitalisation sur plan
Orthophoto (Agisoft)
Pas de plus-value
15 minutes d’acquisitions et de traitements
Erreurs moyennes de 7mm
Travail en relatif
50 minutes d’acquisitions et de traitements
Erreurs moyennes de 4mm
Apport esthétique au plan de façade
Notes: Problème

## Slide 27: Modélisation
Restitution de détails

## Slide 28: Modélisation
Restitution de détails
Pour la restitution de détails, elle est effectué sur 2 types d’élément
Moulures d’arche
Fissures

## Slide 29: Modélisation
Restitution de détails
Moulures d’arche
Scanner
VirtuSurv
Sur le nuage de points
Maillage sur nuage dense
Ces 3 méthodes demandent un nuage dense avec 1 point tous les 2-3mm
Aucune garantie lors de l’acquisition de la possibilité de restituer
VirtuSurv
Nuage de points
Maillage

## Slide 30: Modélisation
Restitution de détails
Moulures d’arche
Photogrammétrie
Forme
Restitution
Maillage texturé
Les moulures sont visibles et nettes
Notes: Ces méthodes sont facilement applicables. La modélisation de forme est la plus rapide. Le maillage texturé permet de livrer un maillage des moulures avec les lignes de structure des moulures.
L’avantage de la photogrammétrie est que les moulures se voient facilement car la saisie se fait sur des photos.

## Slide 31: Modélisation
Restitution de détails
Fissure
Scanner
Impossible de voir la fissure
Visible sur les photos du scan mais impossible de restituer depuis la photo
Différence entre l’image des points de VirtuSurv et la photo du scanner

## Slide 32: Modélisation
Restitution de détails
Fissure
Photogrammétrie
Comme pour les moulures , les 3 mêmes méthodes suivantes sont applicables.
Forme
Restitution
Maillage texturé
La fissure est facilement visible

## Slide 33: Nuage dans un milieu restreint

## Slide 34: Obtention d’un nuage dans un milieu restreint
Descriptif général
3 méthodes sont testées et analysées
Les tests se sont effectués dans un clocher
Les contraintes sont:
Couloir pour accéder au clocher d’une largeur de 80cm avec des escaliers
Pièce avec une surface d’environ 5m²

## Slide 35: Obtention d’un nuage dans un milieu restreint
Faro
4 stations Faro connues en coordonnées
17 stations assemblées via nuage-nuage
Assemblage validé par des coupes dans le nuage
Notes: Apparition image par image

## Slide 36: Obtention d’un nuage dans un milieu restreint
Scanner mobile Héron
5 trajets effectués au scanner mobile héron dans le clocher
Aucun résultat correct
Mauvais assemblage des nuages scanners mobiles

## Slide 37: Obtention d’un nuage dans un milieu restreint
Canon EOS 5DS R
4 vidéos prises
Aérotriangulation et facteur d’échelle sur le nuage
Comparaison nuage Faro (jaune) avec le nuage photogrammétrique (violet)

## Slide 38: Conclusion

## Slide 39: Conclusion
Pour la plupart des modélisations, la méthode d’acquisition optimale est le scanner
Pour la restitution de modélisation 3D et 2D+1, l’utilisation de VirtuSurv est conseillée
La photogrammétrie est obligatoire pour la restitution de détails subcentimétriques

## Slide 40: Question ?